- Klub Seniora

  - Prace rozbiórkowe , wyburzenia,  zamurowania

Zakres robót:

- demontaż drzwi wewnętrznych – szt. 5

- demontaż drzwi zewnętrznych – szt. 1

- demontaż posadzki z płytek ceramicznych

- wyburzenie ścian działowych

- zamurowanie otworów drzwiowych – szt. 1

- wykucie otworu drzwiowego – szt. 1

- poszerzenie otworu drzwiowego

- demontaż umywalek – szt. 1

- demontaż misek ustępowych – szt. 1

- demontaż okładzin ściennych płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m

  - Roboty ogólnobudowlane

    - Ściany

Zamurowania w ścianach istniejących wykonać z bloczków  betonu komórkowego.

Ściany istniejące od wewnątrz:  uzupełnić i naprawić  tynki, zagruntować.

Ściany działowe projektowane z bloczków silikatowych grubości 12 cm.

Naproża prefabrykowane - belki typu L19.

Wykończenie ścian wewnętrznych: farba lateksowa zmywalna.

Wykończenie ścian wewnętrznych toalety i aneks kuchenny:  płytki ceramiczne do wysokości 2,1 m powyżej farba lateksowa zmywalna.

    - Posadzka

Posadzkę wykonać na jednym poziomie bez progów (pom. 01, 03, 04, 08 obniżyć - skuć, pom. 07 podnieść – wykonać wylewkę).

Płytki gresowe o antypoślizgowości min. R10,

W pasie przyściennym cokół z płytek wysokości 10 cm.

    - Sufit.

Uzupełnić i naprawić  tynki, zagruntować.

Wykończenie farba lateksowa zmywalna.

    - Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna

W oknach zamontować nawietrzaki o wydajności 5 ÷ 35 m3/h.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi z wysokiej jakości płyt MDF(pełnych) o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia mechaniczne. Skrzydła drzwi standardowo wyposażono w 3 zawiasy czopowe wkręcane, zamek na klucz lub zamek na wkładkę (do ustalenia z użytkownikiem).

Drzwi do toalet z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami wentylacyjnymi.

Ościeżnice drzwi w ścianach gr. 12 cm obejmujące, w pozostałych kątowe.

Szerokość i wysokość drzwi w świetle ościeżnicy zgodnie z rysunkami  90 x 200 cm.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna

Stolarka drzwiowa wejściowa aluminiowa z aluminium ciepłego. Przeszklenia zestawem szklanym bezpiecznym (klejonym,  antyudarowym i antywłamaniowym) o współczynniku Uo takim, aby całość zestawu posiadała współczynnik Umax = 1,5 W/m2*K. Drzwi z samozamykaczami z bezstopniową regulacją siły zamykania w zakresie EN 1-6. Nad drzwiami kurtyna powietrzna.

    - Ceramika sanitarna

Umywalka ceramiczna w kolorze białym dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bateria umywalkowa sztorcowa standard, chromowana, jednouchwytowa.

Miski ustępowe lejowe wiszące montowane na stelażu podtynkowym. W toalecie dla osób niepełnosprawnych dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Deski sedesowe plastikowe standard.

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, INOX lub stal nierdzewna. Osadzenie na szafce kuchennej. Bateria zlewozmywakowa wysoka sztorcowa, standard, chromowana, jednouchwytowa.

    - Wykończenie poszczególnych pomieszczeń.

01, 02

- Wykończenie ścian: farba lateksowa zmywalna

- Wykończenie podłogi: płytki ceramiczne antypoślizgowe min. R10 z cokołem wywiniętym na ścianę na wysokość 10 cm

03, 04

- Wykończenie ścian: farba lateksowa zmywalna

- Wykończenie podłogi: płytki ceramiczne antypoślizgowe min. R10 z cokołem wywiniętym na ścianę na wysokość 10 cm

- Umeblowanie i wyposażenie techniczne: drzwi przesuwne s=275 cm, h=230 cm

05a

- Wykończenie ścian flizy do wysokości 2,10 m, powyżej farba lateksowa zmywalna

- Wykończenie podłogi: płytki ceramiczne antypoślizgowe min. R10

- Wyposażenie sanitarne: złączka do węża, kratka ściekowa, umywalka – dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Umeblowanie i wyposażenie techniczne: szafa zabudowa stała pompy ciepła, pochwyty dla niepełnosprawnych, pojemnik na mydło w płynie, uchwyt na ręczniki jednorazowe, pojemnik na zużyte ręczniki, lustro uchylne o wym. 80*60 cm, kosz na śmieci

05b

- Wykończenie ścian flizy do wysokości 2,10 m, powyżej farba lateksowa zmywalna

- Wykończenie podłogi: płytki ceramiczne antypoślizgowe min. R10

- Wyposażenie sanitarne: miska ustępowa – dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Umeblowanie i wyposażenie techniczne: pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyt na papier toaletowy

05c

- Wykończenie ścian flizy do wysokości 2,10 m, powyżej farba lateksowa zmywalna

- Wykończenie podłogi: płytki ceramiczne antypoślizgowe min. R10

- Wyposażenie sanitarne: miska ustępowa

- Umeblowanie i wyposażenie techniczne: uchwyt na papier toaletowy

06

- Wykończenie ścian flizy do wysokości 2,10 m, powyżej farba lateksowa zmywalna

- Wykończenie podłogi: płytki ceramiczne antypoślizgowe min. R10

- Wyposażenie sanitarne: zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, INOX lub stal nierdzewna. Osadzenie na szafce kuchennej. Bateria zlewozmywakowa wysoka sztorcowa, standard, chromowana, jednouchwytowa.

- Umeblowanie i wyposażenie techniczne: szafki kuchenne z blatem, lodówka, piekarnik, płyta ceramiczna czteropolowa, okap

07, 08

- Wykończenie ścian: farba lateksowa zmywalna

- Wykończenie podłogi: płytki ceramiczne antypoślizgowe min. R10 z cokołem wywiniętym na ścianę na wysokość 10 cm

Meble ruchome zgodnie z wytycznymi Inwestora.

  - Spis rysunków

| IR-01 | Rzut parteru – inwentrayzacja | skala 1:100 |
| --- | --- | --- |
| WR-01 | Rzut parteru - wyburzenia | skala 1:100 |
| AR-01 | Rzut parteru – koncepcja | skala 1:75 |

Uwagi:

Materiały i wyposażenie powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania funkcjonalne – koncepcję.

Wszelkie inne wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia Inwestor uzyska własnym staraniem.

Ze względu na różnice w wymiarach poszczególnych pomieszczeń występujące zarówno na wymiarach poziomych jak i pionowych, podane na rysunkach wymiary należy traktować jako wymiary uśrednione.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Kinga Chrząszczyńska

- Pochylnia

  - Prace rozbiórkowe , wyburzenia,  zamurowania

- Rozbiórka istniejących schodów wejściowych wraz z podestem i pochylnią

  - Roboty ogólnobudowlane

    - Podest wejściowy i schody

Boki podestu oraz schodów betonowe (opcjonalnie palisada betonowa). Wypełnienie nawierzchnia utwardzona wykonana z kostki brukowej:

- KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM

- WYSIEWKA KAMIENNA 0/4 – 5 CM

- GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3 KRUSZYWO O UZIARNIENIU 0/31,5  MM GR. 10 CM

- WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU LUB MIESZANKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ O WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI K ≥ 8 M/DOBĘ GR. 15 CM

Po obu stronach podestu oraz schodów zaprojektowano balustradę z poręczą na wysokości 110 cm, ze stali nierdzewnej, o średnicy 50 mm. Poręcz mocowana do słupków ze stali nierdzewnej  o średnicy 50 mm.

    - Pochylnia

Fundamenty żelbetowe, posadowienie na głębokości min. 100cm poniżej poziomu terenu na warstwie chudego betonu.

Izolacja fundamentów – powłokowa masa bitumiczna.

Konstrukcja pochylni - z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych oraz kątowników, całość spawana.

Powierzchnie ruchu z ocynkowanych krat pomostowych obramowanych.

Kraty pomostowe wciskane (kraty prasowane) obramowane z powierzchnią antypoślizgową o wymiarach oczek 22/22 mm i płaskownika 30*2 m ocynkowane.

Elementy balustrady ze stali nierdzewnej.

Poręcz na wysokości  110 cm. Pochwyty na wys. 75 i 90 cm z rur ( 50 mm.

Uwagi:

Materiały i wyposażenie powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać obowiązującym normom.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania funkcjonalne – koncepcję.

Wszelkie inne wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia Inwestor uzyska własnym staraniem.

Istniejący chodnik dostosować do poziomu pochylni

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Kinga Chrząszczyńska