Załącznik Nr 3 do umowy

# KARTA  GWARANCYJNA

- Wykonawca firma  .................................................................................................................

adres ..................................................................................................................

udziela Zamawiąjącemu

…… lat  - gwarancji na panele,

..…. lat - gwarancji na falowniki

…. lat - gwarancji jakości na pozostałe urządzenia i roboty

licząc od dnia odbioru  technicznego instalacji.

- Gwarant zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany lub naprawy zamontowanych urządzeń w instalacji fotowoltaicznej w przypadku stwierdzenia  wady lub usterki w okresie do 14 dni  licząc od dnia ujawnienia wady lub usterki licząc od dnia jej  zgłoszenia  Wykonawcy mailem na adres……………………………………….lub faksem nr   ………….

- Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego  naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewłaściwego montażu instalacji fotowoltaicznej .

- Gwarancji nie podlegają usterki powstałe na skutek mechanicznego uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej przez Zamawiającego  oraz  spowodowania przez Zamawiającego innych uszkodzeń ( np. mechanicznych) powstałych na skutek wadliwego ich użytkowania itp.

- Gwarant zapewnia i gwarantuje , że sprzedawany i montowany moduł fotowoltaiczny będzie posiadać parametry:

Moc znamionowa ….kW

Ogniwa typy …………..

Prąd zwarciowy ………….

Napięcie maksymalne ……………

Napięcie jałowe……………..

Wydajność………………

Tolerancja mocy………

Maksymalne obciążenie  …………….

Maksymalne ssanie wiatru,…………

Ścieżki przewodzące …..

Ponad to Wykonawca zapewnia   i gwarantuje, że produkt posiada powłokę antyrefleksyjną i samoczyszczącą ,jest wolny od degradacji wywołanej potencjałem i wolny od degradacji wywołanej światłem oraz posiada powłokę hydrofobową i osiągnie uzysk energetyczny w wysokości  co najmniej 90% mocy znamionowej .

- Gwarant zapewnia ,że sprzedawane i montowane inwertery będą posiadać następujące parametry :

- w zakresie zabezpieczenia : Wbudowany rozłącznik DC; Zabezpieczenie przed   odwrotną polaryzacją po stronie DC; Monitorowanie zewnętrznych  ochronników przeciwprzepięciowych (DC i AC) wyposażonych w sygnalizację uszkodzenia;

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp. poprzez przesunięcie punktu

pracy / ograniczenie mocy wyjściowej oraz możliwość pomiaru izolacji po stronie DC

- w zakresie sterowania : Możliwość sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii - styk bezpotencjałowy; Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej z wyjściem impulsowym S0 lub smart meter; Możliwość wgrania nowego oprogramowania ‘firmware’ do falownika poprzez USB.

- w zakresie oprogramowania : Możliwość ograniczenia mocy wyjściowej falownika (ripple control) ; Możliwość regulacji mocy biernej falownika (ripple control);posiadają-

Modbus RTU / RS485 ,  Wbudowany WLAN (WiFi)( IEEE 802.11); Wbudowany Ethernet ;

Interfejs konfiguracji poprzez wbudowany webserwer WWW ;  Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji ;  Podłączenie licznika inteligentnego (smart meter);

Wbudowany rejestrator danych przekazujący dane na serwer FTP, służący do monitorowania instalacji  usługa PushFTP z plikami w standardzie SunSpec

Ponadto będą posiadać następujące parametry

Parametry falownika mocy od 3 kW do 10 kW

| WARUNKI OTOCZENIA |
| --- |
| Stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| Zakres temperatur pracy | min. -25 ÷ +60°C |
| Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0 - 100% |
| Dopuszczalne miejsce montażu | wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| WARTOŚCI WEJŚCIOWE |
| MPPT | 1 lub 2 |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 16A na każde MPPT |
| Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC) | ≥ 24A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 150V |
| Maksymalna moc generatora PV | 135 % mocy nominalnej AC falownika |
| WARTOŚCI WYJŚCIOWE |
| Moc wyjściowa | ≥ 3.0 i ≤ 10kVA |
| cos ϕ | ≥ 0.85 ind./poj. |
| Ilość faz | 3 |
| Napięcie wyjściowe | 230/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej | ≤ 3% |
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| TECHNOLOGIA PRZYŁĄCZENIA PRZEWODÓW PO STRONIE AC i DC |
| Przekrój przewodów | ≤ 10mm² |
| Materiał przewodów | Cu |

Parametry falownika od 10 kW do 20 kW:

| WARUNKI OTOCZENIA |
| --- |
| Stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| Zakres temperatur pracy | min. -25 ÷ +60°C |
| Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0 - 100% |
| Dopuszczalne miejsce montażu | wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| WARTOŚCI WEJŚCIOWE |
| MPPT | 1 lub 2 |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 16.5 A na każde MPPT |
| Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC) | ≥ 24.8 A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 200V |
| Maksymalna moc generatora PV | 135% mocy nominalnej AC falownika |
| WARTOŚCI WYJŚCIOWE |
| Moc wyjściowa | ≥ 10.0 i ≤ 20kVA |
| cos ϕ | 0-1 ind./poj. |
| Ilość faz | 3 |
| Napięcie wyjściowe | 230/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej | ≤ 1,5% |
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| TECHNOLOGIA PRZYŁĄCZENIA PRZEWODÓW PO STRONIE AC i DC |
| Przekrój przewodów | ≤ 16mm² |
| Materiał przewodów | Cu |

- Jeżeli gwarant nie wykonał obowiązków wynikających z pkt. 2 Gwarancji

Zamawiający jest uprawniony do niezwłocznego wykonania zastępczego i naprawy  wady lub usterki bądź wymiany urządzenia na równoważne lub podobne o parametrach nie gorszych jak urządzenie wadliwe na koszt Wykonawcy i potracenia kosztów naprawy lub wymiany urządzenia z  zabezpieczenia finansowego bez konieczności dodatkowego powiadamiania Wykonawcy.  W przypadku braku środków finansowych  na zabezpieczeniu finansowym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego usunięcia  wady lub usterki w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania noty obciążającej na konto wskazane w tej nocie pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę.

- Wykonawca przeprowadzi na własny koszt serwis techniczny oraz przeglądy techniczne zgodnie z wymaganiami producenta oraz zamawiającego w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi tj. przed upływem okresu rękojmi i przed upływem gwarancji jakości na pozostałe urządzenia i roboty

- Do niniejszej gwarancji w sprawach w niej nieunormowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego

......................dnia..........................                                         .....................................

( wykonawca)